Утверждена  Постановлением Исполнительного комитета

Новошешминского муниципального района

от  16  декабря  2013 года  № 508 в

Муниципальная программа

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры и модернизации жилищного фонда Новошешминского муниципального района на 2014-2020 гг.

Новошешминск, 2013

Паспорт Программы

| Наименование муниципальной Программы | Муниципальная программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры и модернизации жилищного фонда Новошешминского муниципального района на 2014-2020 гг. |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 30.12.2004г №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» ( с изменениями от 26 декабря 2005 года, 29 декабря 2006 года, 18 октября 2007 года, 23 июля 2008 года) Закон Республики Татарстан от 11 декабря 2004 года № 65-ЗРТ «Об утверждении программы реформирования и модернизации жилищно- коммунального комплекса Республики Татарстан на 2004-2010 годы» ( с изменениями от 18 июля 2005 года, 5 августа 2008 года) Постановление Правительства РФ от 14 июля 2008 года № 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса» Приказ Министерства регионального развития РФ от 14 апреля 2008 года № 48 «Об утверждении Методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса» Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Новошешминском муниципальном районе на 2011-2015 гг, утвержденная решением Совета Новошешминского муниципального района № 46-286 от 16 июня 2010 года Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры и модернизации жилищного фонда Новошешминского муниципального района на 2011-2020 гг., утвержденная решением Совета муниципального района Республики Татарстан от 20.07.2010 г. № 47-289 |
| Заказчик Программы | Исполнительный комитет Новошешминского муниципального района РТ |
| Разработчик Программы | Исполнительный комитет Новошешминского муниципального района; ООО «Новошешминское МПП ЖКХ» ООО «УК «Кристалл» |
| Исполнители Программы | Отдел экономики, отдел строительства, архитектуры и ЖКХ исполнительного комитета Новошешминского муниципального района, предприятия коммунального комплекса района |
| Цель и задачи реализации Программы | Создание базового документа для дальнейшей разработки инвестиционных и производственных программ организаций коммунального комплекса Новошешминского муниципального района. Разработка единого комплекса мероприятий, направленных на обеспечение оптимальных решений системных проблем в области функционирования и развития коммунальной инфраструктуры Новошешминского муниципального района, в целях: - повышения уровня надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса; -снижения себестоимости коммунальных услуг за счет уменьшения затрат на их производство и внедрения ресурсосберегающих технологий; -обновления и модернизации основных фондов коммунального комплекса в соответствии с современными требованиями к технологии и качеству услуг и улучшения экологической ситуации в Новошешминском муниципальном районе; -увеличения пропускной способности сетей; -обеспечения возможности подключения к существующим сетям новым застройщикам Задачи Программы: 1.инженерно- техническая оптимизация коммунальных систем; 2.перспективное планирование развития систем; 3.обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации; 4.повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг; 5.совершенствование механизмов снижения стоимости коммунальных услуг при сохранении (повышении) качества предоставления услуг и устойчивости функционирования коммунальной инфраструктуры Новошешминского муниципального района; 6. совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышения энергоэффективности коммунальной инфраструктуры Новошешминского муниципального района; 7.повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры Новошешминского муниципального района; 8.обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2014-2020 гг. |
| Основные мероприятия Программы | поэтапная модернизация сетей коммунальной инфраструктуры, имеющих большой процент износа; модернизация станции очистки воды, контактных камер; расширение централизованной канализационной сети, строительство коллекторов, напорных трубопроводов; модернизация и новое строительство коммунальных сетей к вновь строящимся строениям района согласно утвержденного Генерального плана Новошешминского муниципального района; модернизация существующих ВНС c заменой насосного оборудования и АСУ; модернизация и строительство очистных сооружений; модернизация, объектов теплоснабжения Новошешминского муниципального района; модернизация системы утилизации отходов; обеспечение возможности подключения строящихся объектов к коммунальным системам. |
| Объем финансирования Программы и источники финансирования программы | Источниками финансирования Программы являются: - средства бюджетов Российской Федерации и Республики Татарстан* - средства за подключение объектов капительного строительства к водопроводно-канализационным сетям, сетям теплоснабжения;** -установление инвестиционной надбавки к тарифу на услуги водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения для предприятия ООО «Новошешминское МПП ЖКХ»*** ** Объем ресурсного обеспечения Программы за счет средств республиканского бюджета бюджета РФ будет определяться по мере выделения дополнительных средств *** при установлении инвестиционной надбавки |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Реализация мероприятий Программы предполагает достижение следующих результатов: 1.Технологические результаты: -повышение надежности работы системы коммунальной инфраструктуры города; -снижение потерь коммунальных ресурсов в производственном процессе; -улучшение экологической ситуации на территории Новошешминского муниципального района 2.Социально-экономичнские результаты: -рациональное использование природных ресурсов; -повышение эффективности и качества коммунальных услуг; -снижение себестоимости коммунальных услуг. |
| Контроль за исполнением Программы | Программа реализуется на территории Новошешминского муниципального района. Координатором Программы является Исполнительный комитет Новошешминского муниципального района РТ. Для оценки эффективности реализации Программы исполнительным комитетом Новошешминского муниципального района будет проводиться ежегодный мониторинг. Контроль за исполнением Программы осуществляют исполнительный комитет Новошешминского муниципального района в пределах своих полномочий в соответствии с законодательством. |

ВЕДЕНИЕ

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", разработана Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры и модернизации жилищного фонда Новошешминского муниципального района на 2013-2020 гг.

Данная программа комплексного развития  представлена на утверждение в Совет Новошешминского муниципального района с целью ее  дальнейшей  реализации.

- В ходе разработки программы по каждому направлению были разработаны мероприятия поэтапной модернизации сетей коммунальной инфраструктуры, имеющих большой процент износа; в соответствии с разработанной ранее проектно-сметной документацией определены  объемы модернизации и  нового строительства.

Работа над Программой комплексного развития велась при тесном взаимодействии с организациями коммунального комплекса Новошешминского муниципального района.

Формирование и реализация Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Новошешминского муниципального района на 2010- 2020 гг. базируется на следующих принципах:

- определения качественных и количественных задач программы, которые затем становятся основой для мониторинга ее реализации в виде целевых индикаторов. Мероприятия и решения Программы комплексного развития должны обеспечивать достижение поставленных целей;

- рассмотрения Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования как единой системы с учетом взаимного влияния разделов и мероприятий Программы друг на друга;

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Новошешминского муниципального района является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных Программ организаций коммунального комплекса районного центра и населенных пунктов района.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  Новошешминского муниципального района представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры Новошешминского муниципального района.

Раздел 1.Краткая характеристика Новошешминского муниципального района. Динамика социально- экономических показателей.

Характеристика жилищно- коммунального комплекса

Краткая характеристика Новошешминского муниципального района

Территория

Новошешминский район расположен в центральной части Республики Татарстан, в юго-восточной зоне.

На севере он граничит с Нижнекамским, на юге- с Черемшанским и Аксубаевским, а на западе с Чистопольским районами.

Административным центром района является село Новошешминск с населением 4,8 тыс. человек.

Территория Новошешминского муниципального района окружена рядом естественных ландшафтных рубежей, к числу которых относятся:

- лесные массивы

- сельскохозяйственные угодья;

- река Шешма, к которой примыкают сельскохозяйственные угодья.

Общая площадь района составляет 110,78 тыс. га, из них сельхозугодия-106,184 тыс. га, пашни- 89,21 тыс. га. Застроенная часть Новошешминского муниципального района весьма неоднородна по характеру и качеству жилищного фонда и обеспеченностью социальными объектами. Застройка усадебного типа главным образом располагается во всех сельских поселениях Новошешминского муниципального района. Усадебный фонд по техническому состоянию смешанный, имеются и аварийные дома, но в последние годы началось массовое строительство современных индивидуальных жилых домов, в том числе по федеральным и республиканским программам жилищного строительства.

Климат

Климат Новошешминского муниципального района умеренно-континентальный, с коротким тёплым летом и продолжительной холодной зимой. Среднегодовая относительная влажность воздуха 76%. Территория относится к зоне достаточного увлажнения со среднегодовым количеством осадков 500 мм. Длительность залегания снежного покрова достигает 163 дня, средняя высота 55 см,  среднемноголетнее значение глубины промерзания грунтов 90-108 см.

Максимальная глубина промерзания почвы 170-180 см. Основное требование по учёту климатических особенностей при строительстве – обеспечение теплозащиты зданий и сооружений.

В биоклиматическом отношении территория характеризуется как благоприятная. Дискомфорт внешней среды обусловлен зимним переохлаждением. Зимние условия оцениваются, как умеренно суровые. В последние два года наблюдается засушливое, жаркое лето .

Таким образом, можно заключить, что отдельные климатические элементы и их комплексное воздействие влияют на строительно-климатические, биоклиматические и санитарно-гигиенические условия жизни населения и определяют требования по их учёту в проектах застройки.

Административное устройство

На территории Новошешминского муниципального района расположено 15 сельских поселений: Азеевское СП, Архангельское СП, Акбуринское СП, Буревестниковское СП, Екатерининское СП, Зиреклинское СП, Краснооктябрьское СП, Ленинское СП, Новошешминское СП, Петропавловское СП, Утяшкинское СП, Чебоксарское СП, Черемуховское СП, Шахмайкинское СП, Тубылгытауское СП.

| № п/п | Наименование СП | Численность наличного населения по состоянию на 01.01.2013 г | Жилищный фонд |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Количество домов (ед.) | Общая площадь (кв.м.) |
| 1. | Азеевское СП | 369 | 128 | 10 016,00 |
| 2. | Архангельское СП | 491 | 176 | 11 271,60 |
| 3. | Буревестниковское СП | 373 | 138 | 85 23,40 |
| 4. | Екатерининское СП | 674 | 241 | 14 842,90 |
| 5. | Зиреклинское СП | 723 | 354 | 19 340,60 |
| 6. | Краснооктябрьское СП | 863 | 207 | 9 331,80 |
| 7. | Ленинское СП | 719 | 305 | 18 172,90 |
| 8. | Тубылгытауское СП | 612 | 183 | 14 517,25 |
| 9. | Новошешминское СП | 4788 | 912 | 89 341,00 |
| 10. | Петропавловское СП | 790 | 300 | 12 249,00 |
| 11. | Акбуринское СП | 463 | 220 | 15 399,38 |
| 12. | Утяшкинское СП | 708 | 285 | 21 496,20 |
| 13. | Чебоксарское СП | 591 | 209 | 13 063,20 |
| 14. | Черемуховское СП | 723 | 261 | 14 642,50 |
| 15. | Шахмайкинское СП | 1371 | 477 | 33 197,40 |
|  | ИТОГО: | 14258 | 4396 | 365 000,0 |

Динамика социально-экономических показателей до 2016 года

Динамика демографических показателей, структура населения

Численность постоянного населения Новошешминского муниципального района составляет 15 262 человека, из них русские- 49,5 %, татары- 44,2 %, чуваши- 2,3 %,  другие национальности- 4 %.

Информация о прогнозе численности постоянного населения в Новошешминском муниципальном районе до 2020 года представлена в таблице 1.1.

Таблица 1.1.

Численность постоянного населения

Новошешминского муниципального района

| Показатели | Единица измерения | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. Оценка | Прогноз |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| Численность постоянного населения (среднегодовая) | тыс. чел. | 14,158 | 13,961 | 13,9 | 13,85 | 13,85 | 13,85 | 13,85 | 13,85 | 13,85 | 13,85 |
|  | в % к предыдущему году | 99,1 | 98,89 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Таблица 1.2.

Динамика численности населения Новошешминского муниципального района  за 2007-2009 гг. с указанием естественного и механического движения населения

| Показатели | 2007 год | 2008 год | 2009 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Численность постоянного населения, всего | 15327 | 15321 | 15325 |
| Родилось – всего, чел. | 214 | 203 | 199 |
| Родилось на 1000 чел. – чел. | 14 | 13 | 13 |
| Умерло – всего, чел. | 216 | 217 | 255 |
| Умерло на 1000 чел. – чел. | 14 | 14 | 17 |
| Естественный прирост (убыль) – всего, чел. | -2 | -14 | -56 |
| Прибыло - всего, чел. | 255 | 230 | 254 |
| Выбыло - всего, чел. | 259 | 212 | 161 |
| Миграционный прирост (убыль) – всего, чел. | -4 | 18 | 93 |

Если анализировать данные 2007-2009 годов, то следует отметить, что в течение данного периода число умерших превышало число родившихся, а количество выбывших превышало количество прибывших в район в 2007 году. В 2009 году миграционный прирост равен  + 93 человека. Это говорит о том, что ежегодно  складывается положительная динамика миграционной ситуации в Новошешминском муниципальном районе.

Трудовые ресурсы

Численность безработных   по состоянию на 01.01.2010 года   составила 153 человека или на 6 человек больше чем на 01.01.2009 года. Уровень регистрируемой  безработицы по итогам 2009 года составил 2,07%, что ниже, чем по Республике Татарстан (по РТ 2,75).

Уровень жизни населения

Важнейшей составляющей качества жизни - денежные доходы населения. В районе в 2009 году среднедушевые доходы населения, по оценке, возросли на 12,7% и составили 5585 рублей  (по Республике Татарстан 15441,6 рублей). В структуре денежных доходов основная доля принадлежит оплате труда и составляет 62% (в 2008 году - 64%). Основная часть денежных средств расходуется населением  на поддержание текущего уровня потребления. Так за 2009 год населением израсходовано на покупку товаров и оплату услуг 68% денежных доходов (в 2008 году - 60%). Стоимостная величина минимального потребительского бюджета в 2009 году увеличилась по сравнению с 2008 годом на 9,8% и по оценке составила 6510 рублей. Стоимостная величина прожиточного минимума на душу населения в 2009 году по району составила 3464 рублей в месяц и  увеличилась по сравнению с   2008 годом на 7,2%. Соотношение среднедушевых доходов населения и величины минимального потребительского бюджета, характеризующее уровень жизни населения в 2009 году, по оценке сложилось чуть выше уровня 2008 года и составило 0,86 (по РТ 1,98).

1.3. Характеристика жилищно- коммунального комплекса

Жилищно- коммунальный комплекс Новошешминского муниципального района представлен следующими видами коммунальных услуг: теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение, утилизация ТБО, газоснабжение, электроснабжение.

Теплоснабжение в Новошешминском муниципального района

Услугой теплоснабжения занимается специализированное предприятие ООО «Новошешминское МПП ЖКХ», а также в 15 сельских поселениях имеются собственные котельные в 26 школах и 21 детском саду, 15 сельских домов культуры и одном районном Доме культуры.

На балансе   ООО «Новошешминское  МПП ЖКХ» (по договору аренды) до 2007г. находились  две квартальные и две мини- топочные  котельные  для снабжения  теплом населения ,прочих и бюджетных организаций  с. Новошешминск .

В 2007 году  в связи с  нерентабельностью квартальных котельных больничная котельная  которая  отапливала  Новошешминскую ЦРБ ,администрацию, ПУ-118, РУЭС, ветстанцию, аптеку ,ж/д

по ул. Советская 62  ликвидировалась . Объекты отапливаемые от больничной котельной и 17 двухэтажных  домов   отапливаемые центральной котельной    перешли на БМК которые обслуживались ООО «Тепло».

В ноябре 2008 года  трехэтажные  дома,  которые отапливались с квартальной  котельной (центральной) перешли на индивидуальные  отопление.

В связи с процедурой банкротства   в отношении  ООО «Тепло»   блочно-модульные котельные (БМК) отапливающие  здание администрации, ПУ-118, ЦРБ , школы-гимназии, молочной кухни по договору перенайма  перешли на обслуживание к ООО «Новошешминское МПП ЖКХ» .

За 2007 – 2010 гг. в районе из 36 МКД на индивидуальную систему отопления переведены 33 дома. Перевод на индивидуальную систему отопления переводилось централизованно через программу Фонда Газификации РТ, и продолжается по настоящее время, где условием перевода является кредит на семь лет, в течение всего времени по обслуживанию с потребителем заключен договор с ООО «Татрегионсервис».

Водоснабжение в Новошешминском муниципальном районе

В Новошешминском муниципальном районе услугой водоснабжения занимаются следующие организации: ООО «Новошешминское МПП ЖКХ»,ООО «КФХ Архангельское», КФХ Козлова М.И., ИП Зарипов Н.Г. Данные организации предоставляют услугу в сфере водоснабжения населению и бюджетным и прочим организациям  согласно  заключенным договорам. Все расчеты производит  ООО «Управляющая компания Кристалл» посредством заключения агентского договора с организациями коммунального комплекса. Источником водоснабжения являются поверхностные воды в виде родников-каптажей. Вода из родников- каптажей перекачивается насосами в резервуары, а затем поступает в водопроводные сети.

Электроснабжение в Новошешминском муниципальном районе

Единственным поставщиком электроэнергии в Новошешминском муниципальном районе является Чистопольское отделение «Энергосбыт».

Отпуск электроэнергии осуществляется на основе договоров с потребителями. Объем поставок за 2009 год составляет     31 591,3  тыс. кВт/час на общую сумму 76,4 млн. рублей, в том числе промышленным предприятиям – 19 660,8 тыс. кВт/час, производственным с/х потребителям   6 414,4 тыс. кВт/час, непроизводственным предприятиям – 5 485,1 тыс. кВт/час.

За 4 месяца 2010 года отпущено электроэнергии в объеме 13 436,8 тыс. кВт/час на общую сумму 35 870,9 тыс. рублей.

таб.№ 1.4.

Тарифы на электроэнергию (регулируемые)

| № п/п | Группы потребителей | 2009 год (руб/кВт/час) | 2010 год (руб/кВт/час) | Динамика (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Население | 2,03 | 2,23 | 109,8 |
| 2. | Бюджет | 2,104 | 2,3144 | 110,0 |
| 3. | Сельское хозяйство | 2,19401 | 2,4134 | 110,0 |
| 4. | НН | 3,425 | 4,012 | 117,1 |
| 5. | СН2 | 2,634 | 3,1608 | 120,0 |
| 6. | ВН | 1,52 | 1,84308 | 121,2 |

Газоснабжение в Новошешминском муниципальном районе

В Новошешминском муниципальном районе сетевой газ появился в 1973 году. По состоянию на 1 января 2010года построено 427,36 км газопровода, в том числе надземных- 161,45 км, подземных 265,91 км, из них 203,1 км межпоселковые, 224,26 км- уличные. ГРП- 20 шт., ШП- 43. В 2009 году введено 4,45 км газопровода и абонентов увеличилось на 45 единиц. Всего по состоянию на 1 мая 2010 года текущего года газифицировано 5402 квартир, из них 1598- в н.п. Новошешминск, 3804- в селах района. Используют газ в качестве топлива 4985 абонента, установленных счетчиков- 4197. На газообразное топливо в н.п. Новошешминск было переведено 5 промышленных предприятий, 6 котельных, 4 сельхозпредприятия, 175 автономных котельных. Количество отопительных котлов -273 объекта  коммунально-бытового назначения-школы, больницы, детские сады и т.д.

Жилищный фонд

Жилищный фонд Новошешминского муниципального района насчитывает более 365,0 тыс. кв.м. жилой площади. Жилой фонд представлен как многоквартирными домами, так и индивидуальными жилыми застройками.

Из  8 групп многоквартирных жилых домов и индивидуальных жилых домов, по которым дифференцируются нормативы потребления коммунальных услуг для населения  в Новошешминском муниципальном районе следующее распределение:

Таблица 1.5.

| № группы | Группы многоквартирных домов и жилых домов | Количество домов (ед.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Этажностью от 1 до 3 этажей | 502 |
| 2 | Этажностью от 4 до 5 этажей | 1 |
| 3 | Этажностью от 6 и более этажей | 0 |
| 4 | Дома с повышенной комфортностью | 0 |
| 5 | Общежития | 0 |
| 6 | Дома площадью до 100 кв.м. | 3490 |
| 7 | Дома площадью от 100 до 300 кв.м. | 399 |
| 8 | Дома площадью от 300 и более кв.м. | 5 |
|  | ИТОГО: | 4396 |

1.4.Генеральный план (схема территориального развития). Перспективы развития системы коммунальной инфраструктуры

Генеральный план районного центра Новошешминск разработан ГУП «Татинвестгражданпроект» по заказу «Главинвестстрой» МСА и ЖКХ РТ и Администрации Новошешминского района в соответствии с архитектурно-планировочным заданием и Постановлением Кабинета Министров РТ от 11.06.2002 г. № 329 «О соблюдении градостроительной дисциплине и разработки градостроительной документации на 2002-2006 гг.»

Основная цель разрабатываемого генерального плана - обеспечить формирование устойчивого развития районного центра Новошешминск, создание комфортной среды жизнедеятельности, представляющая возможность обеспечения социальным и комфортным жильем и инженерной инфраструктурой.

Генеральный план разрабатывается с учетом максимально возможного сохранения сложившейся архитектурно-планировочной структуры села и имеющихся источников энергообеспечения.

При разработке проекта генерального плана были использованы следующие нормативы и определяющие документы:

-Генеральный план р.ц. Новошешминск, разработанный институтом «Татинвестгражданпроект» в 1983 году;

-Анкетные данные, представляемые администрацией Новошешминского района, а также предприятиями райцентра;

-СНиП 2.07.01.-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселении»;

-СНиП II.04-2003 «инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации».

Генеральный план р.ц. Новошешминск был  утвержден на сессии Совета Новошешминского  муниципального района в 2009  году согласован Кабинетом Министров  Республики Татарстан в 2009 году.

-Согласно генеральному плану водоснабжения р.ц. Новошешминск предусматривает централизованное с подачей воды от существующих источников ко всей существующей и проектируемой застройки, установка промежуточной насосной станции на линии водоснабжения от водозабора «Елховка» и прокладка отвальной линии водоснабжения на квартал «Мишени».

-Предлагается 50% расчетного расхода воды на нужды полива забирать из поверхностных источников водоснабжения – из р. Шешма и ручья Студенец частичная перекладка существующих и строительство новых уличных сетей водопровода для обеспечения населения централизованным водоснабжением.

-Предлагаемая система канализации  охватывает территории всей благоустроенной застройки, в увязке с существующими сетями и сооружениями.

Общий объем стоков от застройки составит:

-на первую очередь (2010 г)- 967,0 м3/сут.

-расчетный срок (2020 г.)- 1274,0 м3 /сут.

Проектным институтом «Татинвестгражданпроект» в 2003 г. разработан рабочий проект сооружении бытовых сточных вод в р.ц. Новошешминск производительностью 750 м3/сутки, которые в настоящее время строится.

Для очистки стоков приняты 3 (три) установки глубокой очистки бытовых сточных вод, заводского изготовления производительностью по 250 м3/сутки каждый, из расчета поэтажного увеличения мощности очистных сооружении по мере развития системы канализации  райцентра.

Согласно проектным решениям генерального плана р.ц. строится канализации сети соединения правобережной части с левобережным со строительством КНС для перекачки хозяйственно- бытовых и производственных стоков к ГКНС находящегося на левобережной части по улице  Чернышевского.

На перспективу планируется завершить канализование территории всего райцентра водоотведения поверхностного стока посредством устройства лотков и каналов.

-Имеющийся полигон ТБО общей площадью 3,78 га  и 1,16 га который попадает в охранную зону р. Шешма подлежит к выносу за пределы территории населенного пункта.

В проектном решении генерального плана предложено строительство усовершенствованного полигона ТБО в направлении с. Слобода Екатерининская на расстоянии 3 км., от границы районного центра с внедрением системы селективного сбора твердых бытовых отходов.

Ликвидация несанкционированных свалок и вывоз мусора от жилых домов и учреждении на специализированный полигон, путем организации раздельного сбора сухого мусора в домах, учреждениях и на улицах.

-Планируется обеспечения теплом, горячей водой домов усадебной застройки - от соответственных генераторов тепла многоэтажную застройку перевести в поквартирное отопление.

Раздел 2. Комплексное развитие системы теплоснабжения

Анализ существующей организации систем теплоснабжения и выявление проблем функционирования

По состоянию на 1 января 2010 года на балансе (по договору перенайма) находятся 5 БМК, которые      снабжают теплом объектов социальной сферы : Новошешминская ЦРБ, школа-гимназия, молочная кухня, Совет и исполнительный комитет Новошешминского муниципального района ,  ПУ-118, ДЮСШ  и ЕРЦ.

Инженерно- технический анализ

Износ   технологического оборудования составляет 30%.

Источники теплоснабжения:

БМК-200 осуществляет теплоснабжение молочной кухни и расчетного  центра (УК «Кристалл).

Установленная мощность -0,172 Гкал/час

Присоединенная тепловая нагрузка -160,455 Гкал/год.

БМК-300 осуществляет  теплоснабжение   ПУ-118.

Установленная мощность -0,3 Гкал/час.

Присоединенная тепловая нагрузка  -359,82 Гкал/год

БМК-600 осуществляет теплоснабжение здания Совета и исполнительного комитета Новошешминского муниципального района

Установленная мощность-0,48 Гкал/час

Присоединенная тепловая нагрузка -667 Гкал/год.

БМК-1000 осуществляет теплоснабжение ЦРБ

Установленная мощнсть-0,86 Гкал/час

Присоединенная  тепловая нагрузка -1428,13 Гкал/год

БМК-500 осуществляет теплоснабжение школы-гимназии

Установленная мощность- 0,43 Гкал/час

Присоединенная  тепловая  нагрузка – 898,522 Гкал/год

Производится смягчение воды химическим методом. Газоснабжение осуществляется от систем газоснабжения низкого давления. Газоснабжение БМК-1000 (ЦРБ) осуществляется от среднего давления газа. Водоснабжение осуществляется   из коммунальных сетей с. Новошешминск. Электроснабжение осуществляется от электрических сетей  с. Новошешминск .

Таблица 2.1.

Технические характеристики электроэнергетического

хозяйства предприятия, участвующего в выработке и передаче тепловой энергии

| № п/п | Районы | Наименование объекта | Назначение насосов | Марка, тип насосов | Мощность Эл. двигателя | КПД насосной установки | Коэ-нт спроса | Количество часов работы | Напор создаваемый насосом | Расход теплоносителя через насос |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Новошешминский район | Новошешминск, Ленина 44 | Сетевой | Calpeda NM40/12 | 2,2 | 91 | 0,8 | 5232 | 22,5 | 33,00 |
|  |  |  | Сетевой | Calpeda NM40/12 | 2,2 | 91 | 0,8 | 0 | 22,5 | 33,00 |
|  |  |  | Котловой | Calpeda NM40/12 | 2,2 | 91 | 0,8 | 5232 | 22,5 | 33,00 |
|  |  |  | Котловой | Calpeda NM40/12 | 2,2 | 91 | 0,8 | 0 | 22,5 | 33,00 |
|  |  |  | Подпиточный | Speroni KPM -80 | 0,8 | 91 | 0,8 | 5232 | 10 | 5,00 |
| 2 |  | Новошешминск, Советская, ПУ-118, аптека | Сетевой | Calpeda NM40/12 | 2,2 | 91 | 0,8 | 5232 | 22,5 | 33,00 |
|  |  |  | Сетевой | Calpeda NM40/12 | 2,2 | 91 | 0,8 | 0 | 22,5 | 33,00 |
|  |  |  | Котловой | Calpeda NM40/12 | 2,2 | 91 | 0,8 | 5232 | 22,5 | 33,00 |
|  |  |  | Котловой | Calpeda NM40/12 | 2,2 | 91 | 0,8 | 0 | 22,5 | 33,00 |
|  |  |  | Подпиточный | Speroni KPM -80 | 0,8 | 91 | 0,8 | 5232 | 10 | 5,00 |
| 3 |  | Новошеминск, администрация | Сетевой | Calpeda NM40/12 | 2,2 | 91 | 0,8 | 5232 | 22,5 | 33,00 |
|  |  |  | Сетевой | Calpeda NM40/12 | 2,2 | 91 | 0,8 | 0 | 22,5 | 33,00 |
|  |  |  | Котловой | Calpeda NM40/12 | 2,2 | 91 | 0,8 | 5232 | 22,5 | 33,00 |
|  |  |  | Котловой | Calpeda NM40/12 | 2,2 | 91 | 0,8 | 0 | 22,5 | 33,00 |
|  |  |  | Подпиточный | Speroni KPM -80 | 0,8 | 91 | 0,8 | 5232 | 10 | 5,00 |
| 4 |  | Новошешминск, Пролетарская, школа Гимназия | Подпиточный | Speroni KPM -80 | 1 | 91 | 0,8 | 5231 | 10 | 5,00 |
|  |  |  | Сетевой | WILO | 4 | 91 | 0,8 | 0 | 24,5 | 72,00 |
|  |  |  | Сетевой | WILO | 4 | 91 | 0,8 | 5232 | 24,5 | 72,00 |
| 5 |  | Новошешминск, Майская, ЦРБ | Подпиточный | Speroni KPM -80 | 1 | 91 | 0,8 | 5232 | 10 | 5,00 |
|  |  |  | Сетевой | WILO | 4 | 91 | 0,8 | 0 | 24,5 | 72,00 |
|  |  |  | сетевой | WILO | 4 | 91 | 0,8 | 5232 | 24,5 | 72,00 |
| 6 |  | Собственные котельные в школах, д/садах и клубах | сетевой | WILO | 4 | 91 | 0,8 | 5232 | 24,5 | 72,00 |

Таблица 2.2.

Технические характеристики котельных

| № п/п | Район | месторасположение | Наименование котлов | Мощность, Гкал/час | Год выпуска | Год ввода в эксплуатацию | Производительность, Гкал/час | КПД, % | Вид топлива, характеристики, Qn (ккал/м3) | Учет расхода газа | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | min | max | min | max |  |  |  |
| 1 | Новошешминский район | БМК-300 (ул. Ленина 29,31) | Климат-175 | 0,086 | 2005 | 2006 | 0,086 | 90 | 8030 | По прибору |  |
|  |  |  | Климат-175 | 0,086 | 2005 | 2006 | 0,086 | 90 | 8030 |  |  |
| 2 |  | БМК – 300 (ул. Советская 80) | Климат-175 | 0,15 | 2005 | 2006 | 0,08 | 0,15 | 90 | 8030 | По прибору |  |
|  |  |  | Климат-175 | 0,15 | 2005 | 2006 | 0,08 | 0,15 | 90 | 8030 |  |  |
| 3 |  | БМК-600 (администрация) | Климат- 200 | 0,16 | 2005 | 2006 | 0,1 | 0,16 | 90 | 8030 | По прибору |  |
|  |  |  | Климат-200 | 0,16 | 2005 | 2006 | 0,1 | 0,16 | 90 | 8030 |  |  |
|  |  |  | Климат-200 | 0,16 | 2005 | 2006 | 0,1 | 0,16 | 90 | 8030 |  |  |
| 4 |  | БМК-1000 (ул. Майская, ЦРБ) | REX DUAL 50 | 0,43 | 2005 | 2006 | 0,25 | 0,43 | 90,4 | 90,7 | 8030 | По прибору |  |
|  |  |  | REX DUAL 50 | 0,43 | 2005 | 2006 | 0,25 | 0,43 | 90,18 | 90,46 | 8030 |  |  |
| 5 |  | БМК-500 (ул. Пролетарская школа-гимназия) | МИКРО-100 | 0,086 | 2005 | 2006 | 0,086 | 90,34 | 8030 | По прибору |  |
|  |  |  | МИКРО-100 | 0,086 | 2005 | 2006 | 0,086 | 90,31 | 8030 |  |  |
|  |  |  | МИКРО-100 | 0,086 | 2005 | 2006 | 0,086 | 90,21 | 8030 |  |  |
|  |  |  | МИКРО-100 | 0,086 | 2005 | 2006 | 0,087 | 90,74 | 8030 |  |  |
|  |  |  | МИКРО-100 | 0,086 | 2005 | 2006 | 0,086 | 90,5 | 8030 |  |  |

Тепловые сети, общая характеристика тепловых сетей. Тепловые сети.

Протяженность  тепловых сетей  составляет всего 740 метров, так как  котельные расположены рядом со зданиями .

Таблица 2.3.

| № п/п | Источники теплоснабжения | Вид т/сетей |
| --- | --- | --- |
|  | БМК-200 | подземная |
|  | БМК-300 | подземная |
|  | БМК-600 | наземная |
|  | БМК-1000 | наземная |
|  | БМК-500 | наземная |
|  | КСМ-100 | подземная |
|  | КСТГ-1 | подземная |
|  | КСГТ-20 | подземная |
|  | КСГТ-10 | подземная |
|  | КЧМ-5 (21 шт) | подземная |
|  | КСГ-80 (5 шт) | надземная |
|  | КСМ | подземная |
|  | КСО-100 (24 шт) | подземная |
|  | КСТГ-16 (2 шт) | подземная |
|  | АОГВ-23 (2 шт) | подземная |
|  | КС-ТГВ-31,5 | подземная |
|  | Гранит-80 (9 шт.) | подземная |
|  | Сарзэм-100 | подземная |
|  | Хопер (4 шт.) | подземная |
|  | КСО (1 шт.) | подземная |
|  | УГВ- (1 шт.) | подземная |
|  | Дан-1500 (1 шт) | подземная |
|  | КСТГ -16 (5 шт.) | подземная |
|  | Климатэ-99 (4 шт.) | подземная |
|  | ДОН-1500 (1 шт) | подземная |
|  | КЕТГ-16 (2 шт.) | подземная |
|  | Сарзэм-65 | подземная |
|  | КЧМ-3ДГ (1 шт.) | подземная |
|  | КВН- 0,09 (1 шт.) | подземная |
|  | АОГВ- 80 | подземная |
|  | Сарзэм -63 (1 шт.) | подземная |
|  | АОГВКР-80 (1 шт) | подземная |

Тепловые потери  составляет 3,6%

Баланс производства тепловой энергии по ООО «Новошешминская МПП ЖКХ»

Таблица 2.4.

| № п/п | Показатели | Ед. измерения | Базовый период |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Выработка т/энергии | Гкал | 3518 |
| 2. | Отпуск в сеть | Гкал | 3518 |
| 3. | Потери т/энергии | Гкал | 128 |
| 4. | Полезный отпуск т/э | Гкал | 3390 |
| 4.1 | Собственное потребление | Гкал | 0 |
| 4.2 | Сторонним потребителям, всего, в том числе: | Гкал | 3390 |
| 4.2.1 | населению | Гкал | 0 |
| 4.2.2 | Бюджетным потребителям | Гкал | 3310 |
| 4.2.3 | Прочим потребителям | Гкал | 80 |

Выявление резервов и дефицита мощности у производителей и потребителей ООО «Новошешминское МПП ЖКХ»

Таблица 2.5.

| Источник теплоснабжения | Установленная мощность котельной | Присоединенная тепловая нагрузка | Дефицит Гкал/год | Резерв Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Гкал/час | Гкал/год | Гкал/час | Гкал/год |  |  |
| БМК-200 | 0,172 | 899,9 | 0,03 | 160,455 | - | 739,4 |
| БМК-300 | 0,3 | 1569,6 | 0,068 | 359,82 | - | 1209,7 |
| БМК-600 | 0,48 | 2511,4 | 0,127 | 667 | - | 1844,4 |
| БМК-1000 | 0,6 | 3139 | 0,272 | 1428,13 | - | 1711 |
| БМК-500 | 0,43 | 2249 | 0,171 | 898,522 | - | 1350 |

Выводы  Балансовая тепловая мощность источников теплоснабжения составляет- 1,982 Гкал/час, при подключенной нагрузки 0,668 Гкал/час  Анализ показывает  несоответствие  расчетных тепловых нагрузок  фактическим. Имеется резерв мощности – 6856   Гкал/год.

ООО «Новошешминское МПП ЖКХ» не имеет  дополнительных абонентов на теплоснабжение.

Проблемы эксплуатации систем теплоснабжения в разрезе: надежность, качество

Из-за  высокой  жесткости  воды происходит образование накипи внутри котлов, что приводит к снижению КПД котлов, а также  к авариям на котлах.  На существующих котельных отсутствует резервный источник питания  э/энергии. Необходимо  закупка автономных генераторов.

Проект «Модернизация системы теплоснабжения» направлен на обеспечение  надежного и  бесперебойного теплоснабжения  потребителей. Модернизация  котельных с выводом аварийной сигнализации  на общий диспетчерский предполагает монтаж на котельных системы сбора  и передачи данных и установку в диспетчерском  пункте  компьютера с монитором реального времени.

Блочно-модульные котельные  находятся в отдалении друг от друга, что позволяет обеспечить постоянное присутствие обслуживающего и дежурного  персонала  на каждой котельной.

Основное назначение диспетчеризации котельных- это централизация  управления и контроля, повышение экономичности и безопасности эксплуатации, сокращение штата дежурной бригады отопительных   котельных. Экономический эффект за счет снижения  затрат  на выработку тепла (сокращение расходов на оплату  труда обслуживающего персонала, транспортные   расходы)

План технических  мероприятий по модернизации объектов  существующей системы теплоснабжения

Таблица 2.6.

| № п/п | Наименование объектов | Общая сметная стоимость, тыс. руб. | Освоение по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | Диспетчеризация котельных | * | - | 620 | * |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Приобретение и установка сигнализаторов | * | 155,4 |  |  |  | * | * | * | * | * | * |
| 3 | Приобретение автоматики САБК-9 | * | 40,0 | 10,0 | * |  | * |  | * |  | * |  |
| 4 | Монтаж дымохода | * | 103,3 | 75,0 | * |  |  | * |  | * |  | * |
| 5 | Установка современных насосов и вентилей | * | 287,6 | 120,0 | * | * |  | * | * |  | * |  |
| 6 | Установка пластинчатых теплообменников | * | 1884,0 | 250,0 | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 7 | Замена трубопровода | * | 120,0 | 220,0 | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 8 | Модернизация тепловых пунктов | * | 165,0 |  |  |  | * | * | * | * | * |  |
| 9 | Замена вытяжного гофрированного рукава | * | 10,0 | 10,0 | * |  | * |  | * |  | * |  |
| 10 | Приобретение приборов учета (газовых счетчиков) с корректором | * | 834,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Замена газового котла | * | 516,0 | 220,0 |  | * |  | * |  | * |  | * |
| 12 | Изготовление проекта на строительство мини-котельной и установку газового оборудования | * | 80,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Строительство мини- котельной | * |  |  |  | * |  |  |  |  |  | * |
| 14 | Обновление системы индивидуального контроля загазованности | * |  |  |  | * | * | * | * | * | * | * |
| 15 | Ремонт здания котельной | * |  | 80,0 | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 16 | Приобретение газ. клапана | * | 9,6 |  |  |  | * |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: | * | 4205,0 | 1605,0 | * | * | * |  |  |  |  |  |

Модернизация  систем теплоснабжения – диспетчеризация  котельных  не влияет  на тепловой баланс, а дает снижение затрат на выработку тепла.

Затраты на модернизацию объектов системы теплоснабжения – * тыс. руб.

Экономический  эффект :  282 тыс. руб./год

1)за счет сокращения расходов  на оплату труда – 158,0 тыс. руб.

2)отчисления на соц. нужды -  54,0 тыс. руб.

3)сокращение транспортных расходов-70,0 тыс. руб.

Анализ выявления резервов  и дефицита мощности у потребителей  показал  ,  что имеется   резерв мощности котельных. Вновь  построенные дома (этажные  дома)  и  объекты подключаются   на индивидуальное отопление .

Потребителями услуг являются 98 % -бюджетные организации,2% прочие организации

Таблица 2.7.

| Потребитель | Присоединенная Тепловая нагрузка Гкал/год | Группа потребителей |
| --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет Гкал/год | Прочие Гкал/год | Население Гкал/год |
| Молочная кухня | 80,455 | 80,455 | - | - |
| ЕРЦ | 80,0 | - | 80,0 | - |
| ПУ-118 | 359,82 | 359,82 | - | - |
| администрация | 667 | 667 | - | - |
| ЦРБ | 1428,13 | 1428,13 | - | - |
| гимназия | 774,59 | 774,59 | - | - |
| Итого: | 3390 /100% | 3310/92% | 80/2 % |  |

Финансовые потребности на реализацию мероприятий  по развитию системы теплоснабжения

Таблица 2.8.

Тыс. руб.

| Наименование показателей | Сумма затрат |
| --- | --- |
| Финансирование проекта в т.ч. | * |
| за счет амортизационных отчислений | - |
| за счет платы за подключение объектов (не имеются объекты на подключение) | - |
| за счет бюджетных средств | * |

Таблица 2.9.

Основные  показатели работы  теплоснабжения по ООО «Новошешминское МПП ЖКХ»

| Наименование показателей | Ед. измерения | Производство и передача т/энергии |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 оценка | 2014 прогноз |
| Выработано тепла | Гкал | 3518 | 3518 | 3492 | 3492 | 3492 |
| Потери | Гкал | 128 | 128 | 102 | 102 | 102 |
|  | % | 3,6 | 3,6 | 3 | 3 | 3 |
| Полезный отпуск | Гкал | 3390 | 3390 | 3390 | 3390 | 3390 |
| Затраты : в.т.ч | Тыс.руб. | 4286,28 | 4558,12 | 4558,12 | 4276,0 | 4276,0 |
| топливо | Тыс.руб. | 2083,13 | 2083,13 | 2083,13 | 2083,13 | 2083,13 |
| вода | Тыс.руб. | 20,75 | 20,75 | 20,75 | 20,75 | 20,75 |
| химреагенты | Тыс.руб. | 7,15 | 7,15 | 7,15 | 7,15 | 7,15 |
| з/плата | Тыс.руб. | 158 | 158 | 158 | Сокращение расходов на оплату труда обслуживающего персонала и отчисление на соц. нужды за счет модернизации |
| Отчисления на соц.нужды | Тыс.руб. | 22,4 | 54,04 | 54,04 |  |
| э/энергия | Тыс.руб. | 283,3 | 283,3 | 283,3 | 283,3 | 283,3 |
| затраты на ремонт | Тыс.руб. | 221 | 430 | 430 | 430 | 430 |
| Пуско-наладочные работы | Тыс. руб. | 253,4 | 253,4 | 253,4 | 253,4 | 253,4 |
| Общехозяйственные расходы, всего, в.т.ч.: | Тыс. руб | 1237,15 | 1268,35 | 1268,35 | 1198,35 | 1198,35 |
| лизинг | Тыс. руб | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 |
| Товарная продукция | Тыс. руб. | 4359,12 | 4638,94 | 4638,94 | 4360,0 | 4360,0 |
| Прибыль | Тыс.руб. | 72,8 | 81,0 | 80,8 | 84,0 | 84,0 |
| Себестоимость тепла | Руб/Гкал | 1264,00 | 1344,00 | 1344,00 | 1261,00 | 1261,00 |

Раздел 3. Комплексное развитие системы водоснабжения

ООО «Новошешминское МПП ЖКХ» являясь  предприятием жилищно-коммунального комплекса оказывает услуги по водоснабжению в 10 сельских поселениях. На (балансе) обслуживании предприятия находятся три водозабора, 8 скважин и 1 каптаж.   Источниками питьевой воды являются  подземные и поверхностные воды. Из общего объема реализованной воды на долю населения приходится  около 77%.   Протяженность водопроводных сетей - 70,3 км .

Всего на балансе  водоснабжающих предприятиях  в населенных пунктах района находятся 9 водонапорных башен и 8 водопроводов.

Водозаборы и водокачки находятся в зоне санитарной охраны.

Оборудование системы  и сетей водоснабжения ООО «Новошешминское  МПП ЖКХ» имеет высокий процент износа, который  составляет  около 85%, что приводит к высокому уровню потерь воды. Утечки воды достигает  значительных размеров  и являются  одной из основных причин  перебоев в водоснабжении.

Отсутствует  система поддерживания  давления в водопроводных сетях.

Описание  технологического процесса оказания услуги     водоснабжения

ООО «Новошешминское  МПП ЖКХ».

Таблица 3.1.

Характеристика водопроводных сетей

| п/п | Наименование нас. пункта | Протяженность сетей (км) | Материал труб. | Диаметр труб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | от 50мм до 250мм | от 25 мм до 500 мм | от 500 мм до 1000 мм |
| 1 | с. Акбуре | 7,5 | Металл. | 7,5 | - | - |
| 2. | с.Красный Октябрь д. Новопоселенная Лебедка д. Екатериновка | 15,3 | Металл. п/этилен | 15,3 | - | - |
| 3. | с.Сл.Черемуховая | 12,3 | Металл. | 12,3 | - | - |
| 4. | с.Сл.Екатеринининская | 12,0 | п/этилен. | 12,0 | - | - |
| 5. | с. Новошешминск | 23,2 | Металл., п/этилен | 23,2 | - | - |
| 6. | с. Чувашская Чебоксарка | 2,0 | Металл., п/этилен | 2,0 | - | - |
| 7. | с. Сл. Волчья | 9,0 | Металл., п/этилен | 9,0 | - | - |
| 8. | с. Сл. Архангельская | 6,1 | Металл., п/этилен | 6,1 | - | - |
| 9. | с. Зиреклы | 10,0 | Металл., п/этилен | 10,0 | - | - |
| 10. | С. Сл. Петропавловская Д. Андреевка | 10,86 | Металл., п/этилен | 10,86 | - | - |
| 11. | с. Шахмайкино с. Азеево д. Чертушкино с. Простые Челны с. Тат.Утяшкино с. Ленино | 39,86 | Металл., п/этилен | 39,86 | - | - |
|  | Всего: | 148,12 |  | 148,12 |  |  |

В связи с большим износом водопроводов  происходит частые порывы  водопроводных   сетей. Так же идет уменьшение дебита родников в каптажах «Елховка» и «Гряда».

Водозаборы, водопроводные сети были запроектированы без учета полива, в летний период  возникают проблемы  нехватки воды.

По качеству  вода соответствует  нормам, кроме повышения  показателей по жесткости.

Надежность самым прямым способом связана  с отказами  в работе оборудования.  Причиной  отказов  является  выход из рабочего состояния оборудования  и производственных объектов. Надежность оборудования приводит к нежелательным последствиям.

Экономический анализ

Предприятиями, оказывающими услугу водоснабжения составлена производственная программа, согласно которой  в 2010 году в ООО «Новошешминское МПП ЖКХ» предполагается  увеличение объемов  реализованной воды  до 350 т. м3 или 155,6% за счет передачи на обслуживание  5 населенных пунктов. Рост затрат  предприятия  составит в целом   167,3 %  в основном  за счет увеличения затрат на э/энергию и фонда оплаты труда (увеличение численности  персонала, занятого  в основном  производстве, с 8 до 17 человек)

При составлении производственной программы  объемы реализации воды,  отпущенные населению были рассчитаны  путем умножения количества проживающих на норму  потребления холодной воды. В связи  с установкой  приборов учета  холодной воды  в количестве  1433 штук ожидаемый объем реализации  воды населению   снизится до 19-20%.  В связи снижением   натуральных  показателей  товарная  продукция уменьшится на 724 тыс. руб.

Таблица 3.2.

Прогноз отпуска  воды на 2013 год

(тыс.куб.м.)

| Наименование поставщика | Сельское поселение | Объем потребления |
| --- | --- | --- |
| ООО «Новошешминское МПП ЖКХ» | Новошешминское СП | 148,25 |
|  | Краснооктябрьское СП | 19,0 |
|  | Екатерининское СП | 13,0 |
|  | Акбуринское СП | 16,0 |
|  | Черемуховское СП | 18,0 |
|  | Шахмайкинское СП | 44,0 |
|  | Азеевское СП | 12,6 |
|  | Утяшкинское СП | 31,7 |
|  | Ленинское СП | 22,7 |
|  | Тубылгытаувское СП | 19,4 |
|  | Чебоксарское СП | 23,8 |
|  | Петропавловское СП | 18,3 |
| Итого |  | 386,75 |
| КФХ Козлова М.И. | Екатерининское СП (д. Новое Иванаево) | 6,6 |
|  | Буревестниковское СП | 17,8 |
| Итого: |  | 24,4 |
| ИП Зарипов Н.Г. | Зиреклинское СП | 16,8 |
| Итого: |  | 16,8 |
| ООО «КФХ «Архангельское» | Архангельское СП | 22,2 |
| Итого: |  | 22,2 |
| Всего: |  | 450,15 |

Организация эксплуатирует  сети, которые введены в эксплуатацию 1970-1976 гг. Потери   воды  в водопроводных сетях    составляют 10 %. На предстоящий год запланирован ряд мероприятий по ремонту водопроводных сетей.  Статья- «Ремонт и техническое обслуживание». По данной статье списывается стоимость оказанных услуг по ремонту водопроводных сетей, водозаборов, водокачек и стоимость материалов.

Уменьшение объемов реализации  воды на плановые годы  объясняется установкой  приборов учета населением.

В тарифе заложено 5 % рентабельности (прибыль) на соц. развитие.

В целях улучшения качества, надежности  и экономичности предприятием планируется  модернизация  водопроводных сетей, водозаборов,  водокачек.

Расчет объемов  реализации воды населению производится  по нормативам потребления  коммунальных услуг для населения   и показаниям приборов учета  воды. Нормативы  потребления  жилищно-коммунальных  услуг для населения утверждаются  Постановлением  главы администрации  Новошешминского района. Бюджетным   и прочим  организациям производится по показаниям  приборов учета  если имеется или по нормативу. (Нормы водопотребления  по СНиП) на основании договоров.

Основные направления модернизации:

1)Снижение себестоимости коммунальных услуг за счет уменьшения затрат на их производство.

2)Обновление и модернизация  основных  фондов коммунального комплекса в соответствии с современными  требованиями к технологии и качеству услуг.

3)Увеличение пропускной  способности сетей.

4)Обеспечение возможности  подключения к существующим сетям новым  застройщикам

План мероприятий   по модернизации объектов существующей  системы   водоснабжения

Таблица 3.3.

Тыс. руб.

| № п/п | Наименование объектов | Общая стоимость | Разбивка по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Реконструкция водокачки с. Сл.Екатерининская |  | * |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Замена водопроводных сетей ( 25 км) | * | * | * |  |  | * | * |  |
| 3 | Реконструкция водопровода от в/забора «Елховка» до с.Новошешминск | * |  | * |  |  |  |  |  |
| 4 | Реконструкция водозабора «Гряда» с заменой насосного оборудования | * | * |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Бурение и ремонт скважин в количестве 10 шт | * |  | * | * | * | * | * | * |
| 6 | Внедрение системы частотного регулирования приводов насосного оборудования | * | * | * |  | * | * |  | * |
| 7 | Установка двухтарифных счетчиков |  | * | * | * | * | * | * | * |
| 8 | Реконструкция водопроводной сети | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 9 | Строительство водонапорной башни в с. Чув. Чебоксарка | * |  | * |  |  |  |  |  |
| 10 | Строительство дополнительной линии водопровода в с. Зиреклы | * | * |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Ремонт водонапорной башни в с. Сл. Архангельская, с. татарское Утяшкино. С.Азеево, с. Шахмайкино | * | * | * |  |  | * | * | * |
| 12 | Устройство КАПТАЖ родника в п. с-за Красный Октябрь | * | * |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Устройство КАПТАЖ родника в с. Простые Челны | * |  | * | * |  |  |  |  |
| 14 | Ремонт уличного водопровода в с. Новошешминск, с. Татарское Утяшкино, С.Сл.Петропавловская, с. Тубылгы тау, с. Простые Челны, с. сл. Волчья, | * | * | * | * | * | * | * | * |
|  | И т о г о : | * | * | * | * | * | * | * | * |

Объем ресурсного обеспечения Программы за счет средств республиканского бюджета будет определяться по мере выделения дополнительных средств

* Объем ресурсного обеспечения Программы за счет внебюджетных средств  будет определяться по мере наличия  внебюджетных средств

Эффект от модернизации:

1)   снижение потерь  коммунальных ресурсов на 8-10%;

2)   повышение качества воды;

3)   устранение  проблем нехватки воды;

4)   снижение себестоимости  услуги водоснабжения

Финансовые  потребности на реализацию мероприятий по развитию системы водоснабжения

Таблица 3.6.

Тыс.руб.

| Наименование показателей | Сумма затрат на период реализации 2014-2020гг. |
| --- | --- |
| Финансирование проекта | * |
| В.т.ч. |  |
| За счет амортизационных отчислений | - |
| За счет платы собственных средств (плата за подключение) | * |
| За счет бюджетных средств | * |

Оценка нагрузок  всех групп  потребителей

Из общего объема реализованной  воды  на долю населения приходится  77%,на  долю прочих потребителей 9%, на бюджетных потребителей 16%.

Раздел 4.Комплексное развитие системы водоотведения

На обслуживании ООО «Новошешминское МПП ЖКХ» находятся три канализационно -насосные  станции (КНС), производительностью  0,27 тыс.м3 /сутки.

Оборудования и канализационные сети  имеет высокий процент износа, который составляет 68-70%.

Напорный коллектор  канализационной сети из полиэтиленовых труб. Диаметр  трубы -110 мм. Износ коллекторов составляет 20%.Протяженность напорных  коллекторов 2 км.

Сточные воды от жилых домов и от предприятий с.Новошешминск через канализационно- насосные станции и по самотечным сетям  отводятся по напорным коллекторам на поля фильтрации. Протяженность канализационных сетей составляет 5,2 км. Из них 1,3 км нуждается в замене .Диаметр трубы – 159 мм.

Протяженность канализационных сетей  составляет 5,2км.

Характеристика  канализационных  сетей

Таблица 4.1.

| № п/п | Показатели КНС | Диаметр ,мм | Протяженность, км |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Одиночное протяжение главных коллекторов | 110 | 2 |
| 1.1. | В.т.ч. нуждающихся в замене |  |  |
| 2. | Уличные канализационные сети | 159 | 5,2 |
| 2.1. | В.т.ч. нуждающихся в ремонте | 159 | 1,3 |

В с. Новошешминск строятся очистные сооружения с производственной мощностью  0,25тыс.м3 /сутки. Очистные сооружения не сданы в эксплуатацию. Планируемая система очистки биологическая.

Водоемы-приемники сточных вод  -  поля фильтрации.

Объём сточных вод до 2009 года составлял 58-65 тыс. м3/год. В конце 2009 года в связи соединением канализационных сетей левобережной части с правобережной частью объемы сточных вод увеличиваются до 91,0 тыс. м3/год.  Производительность канализационных станций – 0,27 тыс. м3/сутки. КНС принимают сточные воды  в объеме 0,2-0,25 тыс. м3/сутки. Имеется небольшой резерв производственной мощности сооружений и оборудования  системы водоотведения.

В связи соединением канализационных сетей :левобережной части с правобережной частью  введены две перекачивающих станций. Это привело к увеличению  затрат э/энергии. Также   увеличились затраты по оплате труда и  на отчисления в связи  с увеличением обслуживающего персонала.

Надежность-это безотказная работа оборудования. На КНС происходят частые  поломки, что требует дополнительных затрат  на ремонт. На вновь построенной КНС отсутствуют отстойники  и фильтра для крупных частиц, что приводит к выходу  насоса из строя.

Сточные воды выбрасываются в  поля  фильтрации без очистки.  Это  серьезная проблема качества и экологии .

Модернизация  системы  водоотведения и очистки сточных вод

Расчет  объемов реализации услуг - прием стоков от населения  производится по нормативам потребления  коммунальных услуг для  населения  и по показаниям  приборов учета воды. Расчет по прочим потребителям производится на основании договоров по данным приборов учета или по нормативам.

В связи с модернизацией баланс водоотведения  воды не меняется. Вновь построенные объекты и жилые этажные дома  сдаются в эксплуатацию с приборами учета  холодной воды. Постепенно и население и организации устанавливают водяные счетчики.  Все эти мероприятия способствуют экономии и не увеличивают объем стоков.

Основные направления модернизации системы водоотведения

1)обновления и модернизация  основных фондов;

2)снижение себестоимости , за счет уменьшения затрат на их производство;

3)улучшение экологической ситуации  на территории с. Новошешминск;

4)повышение качества коммунальных услуг.

Таблица 4.2.

План  мероприятий по  модернизации объектов существующей    системы водоотведения

| № п/п | Наименование объектов | Общая стоимость | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция самотечных и напорных коллекторов | * | * |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Реконструкция КНС, канализационных сетей с заменой насосов | * | * | * |  |  |  |  |  |
| 3 | Замена канализационных сетей (1,3 км) | * |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Реконструкция 1 очереди очистных сооружений | * |  | * | * | * | * |  |  |
| 5 | Строительство 11 очереди очистных сооружений | * |  |  |  | * | * | * | * |
| 6 | Строительство канализационных коллекторов на площадке комплексной застройки в с. Новошешминск | * |  |  |  | * | * | * | * |
|  | И т о г о | * | * | * | * | * | * | * | * |

Затраты на проведение модернизации –  * тыс.  руб.

Эффект от модернизации:

1)снижение себестоимости  услуги водоотведения;

2)экономия энергетических ресурсов;

Раздел 5. Утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов

Анализ существующей системы утилизации (захоронения) выявление проблем функционирования

ИП Нестеров С.П. осуществляет деятельность по приему и захоронению твердых бытовых отходов на полигоне ТБО  с 1 апреля 2012 года

1. неудачное расположение

2. недостаток квалифицированных кадров в сельской местности

3. полигон полностью не оборудован (отсутствуют скважины)

4. недостаточная сортированность поступающего мусора

Инженерно-технический анализ

Способы утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов. Характеристика технологического процесса и техническое состояние оборудования.

На полигоне ТБО выделяются следующие основные стадии технологического процесса:

- сбор (прием);

- уплотнение;

- складирование;

- изоляция.

Сбор (прием) ТБО ведется по объему в неуплотненном состоянии. Автотранспорт, доставляющий отходы, разгружается у рабочей карты, где организована площадка разгрузки. Площадка разгрузки перед рабочей картой разбивается на две части. На одной части проводится разгрузка автотранспорта, на другой работает бульдозер, освобождая ее от раннее выгруженных ТБО. На освобожденную площадку направляются машины для разгрузки, сменяя бульдозер. Сменная схема разгрузки обеспечивает широкий фронт работы бульдозера по сдвиганию ТБО в рабочие карты. ТБО складируется на карте предназначенной для работы на данные сутки.

Для задержки легких инертных фракций отходов, высыпающихся при разгрузке и легко разносимых ветром, обязательна установка сетчатого ограждения перпендикулярно направлению господствующих ветров.

При укладке ТБО по высотной схеме ширина рабочей карты составляет 2,0 м, длина 4,0 м. Бульдозер сдвигает ТБО на рабочую карту, создавая тонкие слои толщиной 0,35 м. Рекомендуемая ширина «тонкого»  слоя определяется необходимостью уплотнения ТБО и разрушения крупногабаритных отходов.

Уплотнение ТБО позволяет увеличить нагрузку отходов на единицу площади, обеспечивая тем самым экономичное использование земель. Описываемый полигон относится к категории не высоконагружаемых полигонов.

На полигоне сдвигание и уплотнение отходов осуществляется при помощи бульдозера. Уплотнение слоями 0,2-0,3  м достигается четырехкратным проходом бульдозера по одному месту, т.е. каждый последующий след гусеницы перекрывает предыдущий след на 3\4 ширины. При соблюдении правил  уплотнения объем ТБО, уложенных за сутки на рабочую карту, уменьшается в 3-4,5 раза.

На полигоне применяется один метод складирования – метод надвига.

Складирование осуществляется сверху вниз. Создаются 11-14 уплотняющих слоев, образующих вал с пологим откосом высотой 2,0 м над уровнем площадки разгрузки транспорта. Вал следующей рабочей карты надвигают к предыдущему. Данный метод обеспечивает эффективное уплотнение ТБО и позволяет избежать пересечение траекторий автотранспорта, доставляющего ТБО и бульдозера, доставляющего грунт для изоляции.

Уплотненный слой ТБО, высотой 2,0 м в соответствие с санитарными и экологическими требованиями  изолируется. В качестве изолирующего слоя совместно используются грунт, вынутый при рытье котлованов полигона и строительные отходы (см. таблица 1).

Промежуточная изоляция в теплое время года осуществляется 1 раз в 1сутки, в холодное –  1 раз в 3 суток. Толщина слоя промежуточной изоляции составляет 0, 25 м. Для контроля высоты на рабочей карте установлены реперы (деревянный столбик, металлическая труба заданной высоты). Деления на репер наносятся яркой краской, с шагом 0,25 м, уровень 2,0-2,5 м  выделяется нанесением яркой белой черты. Окончательная изоляция по всему контуру полигона выполняется грунтом, мощностью 0,6 -1,0 м. Внешний откос полигона должен быть не более 1:4, внутренние откосы суточных карт 1:2.

Промежуточная изоляция уплотненных ТБО предотвращает поступление вредных загрязняющих веществ с поверхности отходов в атмосферный воздух с пылью и испарениями, снижая тем самым возникновение органолептических, воздушно-миграционных и общесанитарных показателей вредности.

Для разработки грунта в основании полигона ТБО и доставки его в качестве изолирующего слоя используется бульдозер.

Потребители

Поставщиками бытовых отходов являются проживающие в регионе  жители и территориально расположенные  организации (бюджетные и внебюджетные).

Экономический анализ

Анализ структуры издержек, выявление основных статей затрат

В настоящий момент эксплуатация полигона является убыточной. К основным статьям относятся:

Заработная плата

Аренда бульдозера

Затраты на электроэнергию

Аренда полигона

Закупка грунта

Проведение лабораторных анализов производственного  контроля

Выявление резервов и дефицита производственной мощности сооружений и оборудования по утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов

Дефицита производственных мощностей на полигоне не наблюдается, в связи с чем , отсутствует необходимость в выявлении резервов.

Модернизация системы утилизации (захоронению) ТБО

Строительство мусоросортировочной линии

Закупка спецтехники и оборудования

Обучение персонала

Основные направления модернизации системы утилизации твердых бытовых отходов, выработка вариантов технических решений, технико-экономическое сравнение и выбор оптимального варианта.

При отсутствии сильной экономической составляющей региона модернизация системы экономически нецелесообразна.

Эффект от модернизации системы утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов:

Экономия средств на ремонт и аренду спец. техники, предотвращение загрязнения окружающей среды, использование отходов вторичного сырья.

Анализ проектной и производственной документации

На предприятии имеется:

лицензия на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и размещению отходов I-IV классов опасности № ОП-43-004163(16) от 28.05.2010 г.

положительное санитарно-эпидемиологическое заключение № 16.11.11.000.М.001565.06.009 от 24.06.2009 г.

проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение                       № Л.16.07.534.09 от 02.11.09 г.

заключение на размещение отходов № Л.16.07.534.09 от 02.11.09 г., выданное по результатам рассмотрения проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение

технологический регламент по эксплуатации полигона ТБО

инструкция по эксплуатации полигона ТБО

Определение возможности и целесообразности введения новых мощностей для покрытия дефицита утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов

Учитывая отсутствие сильной экономической составляющей региона, отсутствие

динамики развития социально-экономических условий и динамики численности населения  введение новых мощностей не целесообразно.

Затраты на новое строительство объектов утилизации  (захоронения) отходов

План мероприятий по строительству и модернизации систем утилизации (захоронения)  твердых бытовых отходов

Таблица 5.1.

| Наименование мероприятия | Общая сметная стоимость, тыс. руб. |  |  | Ожидаемый эффект |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |  |
| Закупка бульдозера Т-170, ТС-130 | * | - | * | - |  | Усиление эффекта уплотнения при разравнивании и утрамбовке бытовых отходов; ускорение выполнения основных работ (доставка, разравнивание, уплотнение) |
| Благоустройство и озеленение территории | * | * | * | * | * | Содержание территории в надлежащем санитарно-экологическом состоянии |
| Строительство сортировочной линии, с закупкой необходимого оборудования | * | * | - | - | * | Внедрение системы сортировки отходов, использование отходов вторичного сырья |
| Бурение скважин (минимум 2 шт.) | * | * | * | * | * | Организация производственного контроля за состоянием поземных вод, организация системы мониторинга за грунтовыми водами, предотвращение загрязнения окружающей среды |
| Итого затраты за планируемый период | * | * | * | * | * |  |

Определение финансовой потребности по развитию системы утилизации твердых бытовых отходов (модернизация и новое строительство) на период с 2014 г. до 2020 г

*Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей соответствующих бюджетов.

* Объем ресурсного обеспечения Программы за счет средств республиканского бюджета будет определяться по мере выделения дополнительных средств

* Объем ресурсного обеспечения Программы за счет внебюджетных средств  будет определяться по мере наличия  внебюджетных средств

Полигон ТБО введен в эксплуатацию в 1996 г. Расчетный срок эксплуатации 24 года.

Раздел 6. Модернизация многоквартирных домов

В Новошешминском муниципальном районе площадь многоквартирных домов составляет  34,2 тыс. кв.м. Общее количество многоквартирных домов по району  составляет 43 дома. По состоянию на 1 июля 2010 года состояние многоквартирных домов удовлетворительное. Провели в 28 домах капитальный ремонт, где произведена замена инженерных сетей. Замена односкатных на двускатные крыши с применением покрытие из оцинкованного профнастила, отштукатурены и облицованы фасады данных домов.

Потребность в капитальном ремонте 2 дома.

Состояние 2 многоквартирных домов удовлетворительное. Требуется замена инженерных сетей водопровода и канализации. Ремонт крыши фасадов, общедомового электрохозяйства.

43 многоквартирных домов оснащены поквартирной системой отопления, что способствовало сохранить в каждой квартире тепловой режим согласно нормативной карте в зимний период.

Уровень благоустройства многоквартирных домах составляет 30%. Не везде имеются игровые площадки, стоянки для машин.

Установлено 24 общедомовых  прибора учета,  281 индивидуальных  прибора  установлено в многоквартирных домах.

В связи с приведением в нормативное состояние многоквартирных домов необходимо произвести утепление подвальных помещений, ремонт подъездов, замена подвальных входных дверей с минимальным проникновением холодной массы воздуха. Утепление и ремонт вентиляционных шахт, электроснабжение, замена деревянных оконных проемов на пластиковые. Повысить уровень благоустройства, установку малых игровых форм, отделение всех участков возле многоквартирных домов. Вести установку общедомовых и поквартирных приборов учета.

Затраты по модернизации многоквартирных домов составляет более 17, 670 млн.рублей

Основные мероприятия по повышению энергоэффективности многоквартирных домов

| Наименование мероприятия | Общая сметная стоимость, тыс. руб. | в т.ч. по годам, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Закупка и установка малых игровых форм | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Установка общедомовых и поквартирных приборов учета | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Капитальный ремонт подъездного электроснабжения | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Перевод на поквартирную систему отопления | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Утепление фасадов | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Замена оконных и дверных проемов | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Утепление вентиляционной шахты | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Утепление подвалов | * | * | * | * | * | * | * | * |
| ИТОГО: | * | * | * | * | * | * | * | * |

*Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей соответствующих бюджетов.

Раздел 7. формирование сводного плана Программных мероприятий комплексного развития коммунальной инфраструктуры и модернизации многоквартирных домов Новошешминского муниципального района

Сводный План технических  мероприятий по модернизации объектов  существующей системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, утилизации  и модернизации многоквартирных домов

Таблица 7.1.

| № п/п | Наименование объектов | Общая сметная стоимость, тыс. руб. | Освоение по годам |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | Теплоснабжение | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 2 | Водоснабжение | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 3 | Водоотведение | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 4 | Утилизация (захоронение) ТБО | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 5 | Модернизация многоквартирных домов | * | * | * | * | * | * | * | * |
|  | ИТОГО: | * | * | * | * | * | * | * | * |

*Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей соответствующих бюджетов.

Раздел 8. Анализ доступности жилищно- коммунальных услуг

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» и постановлением Правительства Российской Федерации № 708 от 28.08.2009 года «Об утверждении основ формирования предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги», в целях обеспечения экономических интересов потребителей услуг организаций жилищно-коммунального комплекса  исполнительным комитетом Новошешминского муниципального района было принято постановление № 254 от 26.11.2009 года «О критериях доступности для потребителей товаров и услуг организаций жилищно- коммунального комплекса»

Система критериев доступности включает в себя критерии, характеризующие:

физическую доступность услуг;

экономическую доступность услуг;

достаточность и качество предоставления услуг.

Критерий физической доступности услуг определяет гарантии предоставления требуемого объема услуг для групп потребителей и возможность обслуживания новых потребителей в соответствии с программой комплексного развития территорий.

Критерий физической доступности услуг оценивается на основе следующих показателей:

- уровень благоустройства жилищного фонда;

- коэффициент обеспечения текущей потребности в услугах;

- коэффициент покрытия прогнозной потребности в услугах.

Критерий экономической доступности услуг дифференцируется в зависимости от групп потребителей (население, организации) и отражает соответствие платежеспособного спроса потребителей стоимости жилищно-коммунальных услуг.

Экономическая доступность услуги оценивается на основе следующих показателей:

- доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи;

- доля населения с доходами ниже прожиточного минимума;

- уровень собираемости  платежей за коммунальные услуги;

- доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения.

Критерий достаточности и качества предоставления услуг отражает соответствие нормативов потребления коммунальных услуг и технических параметров производственной программы фактическому потреблению коммунальных услуг населением и правилам оказания жилищно-коммунальных услуг.

Критерий достаточности и качества предоставления услуг оценивается на основе следующих показателей:

- коэффициент соответствия нормативов потребления коммунальных услуг фактическим объемам потребления;

- коэффициент соответствия параметров производственной программы нормативным параметрам качества услуг

Оценка доступности для потребителей товаров и услуг организаций жилищно-коммунального комплекса, критериев доступности и показателей критериев доступности основана на балльной системе, включающей в себя четыре уровня доступности:

1 - высокий;

2 - допустимый;

3 - низкий;

4 – недопустимый

Уровень благоустройства помещений бюджетных и прочих учреждений  определяется как отношение общей площади  бюджетных и прочих учреждений, оборудованной инженерными коммуникациями, к общей площади обслуживаемых бюджетных и прочих учреждений. Уровень доступности – высокий.

Коэффициент обеспечения текущей потребности в услуге определяется как отношение прогнозного объема реализации услуги, предусмотренного в производственной программе деятельности организации коммунального комплекса, рассчитанного исходя из фактического объема реализации услуги на 1 кв. метр общей площади, к общей площади обслуживаемых бюджетных и прочих учреждений, оборудованной инженерными коммуникациями. Уровень доступности – допустимый.

Коэффициент покрытия прогнозной потребности в услуге определяется как отношение прогнозного объема реализации услуги, предусмотренного в инвестиционной программе деятельности организации коммунального комплекса, рассчитанного исходя из фактического объема реализации услуги на 1 кв. метр общей площади, к общей площади жилых помещений, не оборудованных инженерными коммуникациями для предоставления услуги. Уровень допустимости критерия доступности - допустимый.

Экономическая доступность услуги оценивается :

Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи определяется как отношение валового объема реализации жилищно-коммунальных услуг населению в денежном выражении к общему объему доходов населения муниципального образования. Данный показатель - допустимый – 5,9 баллов. Рассчитан (60768/12)/ (15,3*5585)*100% = 5,9%

Доля населения  с доходами ниже прожиточного минимума определяется как отношение численности  населения с доходами ниже прожиточного минимума к общей численности населения района. Данный показатель - допустимый – 4,5 балла. Рассчитан 700/15343*100%=4,5%

Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги определяется как отношение собранных средств на оплату жилищно- коммунальных услуг к начисленной сумме на оплату жилищно- коммунальных услуг. Уровень доступности -  высокий 101,3 балла

Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения определяется как отношение численности получателей субсидий на оплату жилищно- коммунальных услуг  к общей численности населения. Уровень доступности -  высокий- 2,4 балла Рассчитан – 376/15343*100%=2,4%

Критерий достаточности и качества предоставления услуг отражает соответствие нормативов потребления коммунальных услуг и технических параметров производственной программы фактическому потреблению коммунальных услуг населением и правилам оказания жилищно-коммунальных услуг.

Критерий достаточности и качества предоставления услуг оценивается на основе следующих показателей:

Коэффициент соответствия нормативов потребления коммунальных услуг фактическим объемам потребления -  Уровень доступности - высокий 4,7 балла.

Коэффициент соответствия параметров производственной программы нормативным параметрам качества услуг  оценивается как допустимый

В целом, по Новошешминском муниципальному району  анализ доступности жилищно- коммунальных услуг  показывает, что жилищно- коммунальные услуги имеют допустимый уровень для потребителей товаров и услуг организаций жилищно- коммунального комплекса.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Сводный План технических  мероприятий по модернизации объектов  существующей системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, утилизации  и модернизации жилищного фонда  представлен в таблице 7.1.

Финансирование мероприятий по модернизации  объектов  существующей системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, утилизации  и модернизации многоквартирных домов планируется за счет средств бюджета Республики Татарстан.